## Slide 1: Technische briefing Implementatie derogatiebeschikking mest
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

## Slide 2: Inhoud
Nitraatrichtlijn
7e actieprogramma
Derogatiebeschikking
Nutriënten verontreinigde gebieden
Grondwaterbeschermings-gebieden
Derogatievrije zones rond Natura 2000-gebieden
Mestproductieplafonds

## Slide 3: 1 Nitraatrichtlijn
Nitraatrichtlijn
Ingevoerd in 1991, sinds 2000 dochterrichtlijn KRW
Doel Nitraatrichtlijn:
  Verminderen/voorkomen verontreiniging water door nitraten uit agrarische bronnen
  Verdere verontreiniging van dien aard voorkomen
Waterkwaliteit:
  Nitraatverontreiniging grondwater
  Eutrofiëring oppervlaktewater (inclusief kust- en overgangswateren)
Aanwijzen nitraat kwetsbare zone
Kaderrichtlijn Water (KRW)
Ziet op alle bronnen van waterverontreiniging en op alle wateren die de lidstaat heeft aangewezen en is erop gericht om te komen tot een ecologisch goede watersituatie.
Actieprogramma’s
Waterkwaliteit verbeteren door middel van vierjaarlijkse actieprogramma’s met maatregelenpakketten
Code van goede landbouwpraktijken waarin voorschriften zijn opgenomen ter vermindering van verontreiniging door nitraten
Nu 7e actieprogramma (2022-2025)
Notes: Meststoffenverordening

## Slide 4: 2 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
7e AP (2022-2025) - focus op doelen Nitraatrichtlijn en landbouwopgave KRW - Grondwater en oppervlaktewater
20 december 2023
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Nov 21 7e AP vastgesteld
Richt op doelen NIR en KRW landbouw
MER 7e AP:
Doelbereik grondwater op zand, niet op löss
Onvoldoende voor oppervlaktewater
Feb 22 Addendum bij 7e AP: maatregelen en koppeling NPLG voor restopgave
Sept 22 Derogatiebeschikking
Aanvullende maatregelen

## Slide 5: 1 Nitraatrichtlijn & derogatie
De op of in de bodem gebrachte hoeveelheid dierlijke mest, inclusief begrazing, voor elk landbouw- of veehouderijbedrijf mag de 170 kg N/ha niet overschrijden
Derogatie biedt lidstaten mogelijkheden voor derogatie indien aan voorwaarden wordt voldaan.
Met name: geen afbreuk aan het halen van de doelstelling voor waterkwaliteit
EC beoordeelt aanvragen en verleent derogatie.
Motivering hogere hoeveelheid aan de hand van objectieve criteria zoals:
  lange groeiperiodes;
  gewassen met hoge stikstofopname;
  hoge netto neerslag in de kwetsbare zone;
  bodems met een uitzonderlijk hoog denitrificatievermogen.
Nederland heeft vanaf 2006 derogatie gehad
NU: derogatiebeschikking 2022 -2025

## Slide 6: 1 Kwaliteit grondwater
Norm: max 50 mg/liter NO3 (nitraat)
1992 – 2004: sterke afname
2004 - 2016: afvlakking
2016 – 2021: stijging, o.a. door droogte
Zand- en lössgebieden: concentraties boven de norm
RIVM, LMM, laatste jaar voorlopige cijfers
Grenswaarde

## Slide 7
1 Kwaliteit oppervlaktewater
Vaststelling eutrofiëring & gewasbeschermingsmiddelen:
Eutrofiëring wordt bepaald door stikstof en fosfaat in combinatie met biologische factoren
Situatie in Nederland:
  Fosfaat in westen van het land
  Stikstof geheel Nederland
Mate van overschrijding N en P concentraties in het MNLSO
Bron: Buijs et al., 2020.
N
P
Notes: Ik heb die totale opgave weggelaten…dat blijkt uit beide plaatjes (grond- en oppervlaktewater)

## Slide 8
Belangrijkste maatregelen 7e AP:
Op zand- en lössgrond focus op duurzame bouwplannen
Bredere integrale bufferstroken (later via derogatiebeschikking anders ingevuld)
Evaluatie en mogelijk herziening van stelsel stikstofgebruiksnormen en stikstofwerkingscoëfficiënten
Verruiming mogelijkheden uitrijden strorijke stalmest en organische stofrijke meststoffen
Verschuiving eerste uitrijddatum voor drijfmest en dunne fractie op bouwland van 15 februari naar 15 maart, met uitzondering voor vroege teelten
In addendum aanvullende stappen, waaronder koppeling restopgave waterkwaliteit aan NPLG (bijv. beekdalen)
2 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
Notes: Hier vooral de bouwplanmaatregelen noemen? (niet die bufferstroken?)

## Slide 9
September 2022: laatste derogatie graasdiermest (2022 – 2025)
Basis: het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het addendum
Afbouwpad naar 170 kg N/ha dierlijke mest:
3 Derogatiebeschikking 2022-2025

## Slide 10
Verlaging nationale mestproductieplafonds:
  Actualisatie van de mestproductieplafonds voor stikstof en fosfaat naar de waarden van 2020 (489,4 mln. kg. stikstof en 150,7 mln. kg fosfaat)
  Verdere verlaging van de productieplafonds in 2025 (440 mln. kg stikstof en 135 mln. kg fosfaat)
Bufferstroken voor de hele landbouwsector per 1-1-2023.
Nutriënten verontreinigde gebieden (verder NV-gebieden) & maatregelen
Maatregelen in grondwater-beschermingsgebieden in NV-gebieden aangewezen vanuit grondwater
Geen derogatie in Natura 2000-gebieden en bufferzone
Versterkte handhavingsstrategie, rVDM
3 Derogatiebeschikking 2022-2025

## Slide 11
In 2022:
Eerste aanwijzing NV-gebieden grondwater (materieel gelijk aan gebieden 2018-2021 waarvoor lagere derogatienorm gold)
Per 2023:
Bufferstroken (1 maart 2023, na correspondentie met EC naar aanleiding Kamerbrief 2/12/22)
Eerste aanwijzing NV-gebieden oppervlaktewater
Per 1-1-2024:
Definitieve aanwijzing NV-gebieden en maatregelen per 2024
Aanvullend pakket maatregelen in Grondwaterbeschermingsgebieden in NV-gebieden
Derogatievrije zone rond Natura 2000-gebieden waar kritische stikstof belasting wordt overschreden
Vastleggen mestproductieplafonds op niveau 2020
Afstemming EC (LNV en I&W):
  toetsing correcte invulling maatregelen
3 Derogatiebeschikking 2022-2025

## Slide 12: 4 Nutriënt verontreinigde gebieden (NV-gebieden)
‘Nutriënten Verontreinigde’ (NV) gebieden: gebieden die verontreinigd zijn (2023) of risico lopen verontreinigd te worden (2024) door nitraten en fosfor uit agrarische bronnen
2022: aanwijzing gebieden Zand-centraal en Zand-zuid, en lössbodems (grondwater)
2023: overgangsjaar: extra aangewezen zijn drie waterschappen waar meer dan 50% van de KRW-waterlichamen slecht scoren op zowel stikstof (N) als fosfaat (P).
20 december 2023

## Slide 13: 4 NV-gebieden: in de derogatiebeschikking
2024: definitieve aanwijzing van gebieden waar toestand niet voldoet of het risico bestaat dat de waterkwaliteit niet meer gaat voldoen
Deze gebieden omvatten ten minste de in 2023 aangewezen gebieden
Hierbij ook rekening houden met belasting vanuit de landbouw – alleen aanwijzen indien meer dan >19%
Indien niet 1-1-2024 gereed:
  Aanwijzing gebieden uit tabel addendum 7e AP: gebieden waar enige of aanzienlijke inspanningen nodig zijn voor de waterkwaliteitsdoelstellingen voor nitraat, stikstof of fosfor

## Slide 14: 4 NV-gebieden: aanwijzing 2024
Valt uiteen in 2 onderdelen:
  Grondwater
  Oppervlaktewater
Geldt in ieder geval voor de looptijd van de derogatiebeschikking (2024 en 2025)

## Slide 15: 4 NV-gebieden: Aanwijzing grondwater
Advies van Commissie Deskundigen Meststoffenwet over vaststelling werkwijze aanwijzing grondwater:
  Kijk naar de drie zandgebieden vanuit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid – Noord, Centraal en Zuid
  Kijk naar gemiddelde nitraatconcentratie over zes jaar in Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM)
20 december 2023
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Kijk naar trend vanaf 2007 in aansluiting op Grondwaterrichtlijn
Resultaat:
Zand Midden, Zand Zuid en lössgebied: gemiddeld ≥50 mg/l nitraat
Zand Noord: gemiddeld ≥37,5 mg/l nitraat, maar geen duidelijk stijgende trend sinds 2007

## Slide 16: 4 NV-gebieden: Aanwijzing grondwater
Percelen met zand- en lössgrond in provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg
Aanwijzing gelijk aan 2022

## Slide 17: 4 NV-gebieden: Aanwijzing oppervlaktewater
2024: definitieve aanwijzing van gebieden waar toestand niet voldoet of het risico bestaat dat de waterkwaliteit niet meer gaat voldoen
Gedetailleerd schaalniveau:
  gerichte aanwijzing in gebieden waar nodig
  handelingsperspectief: maatregelen en verbetering waterkwaliteit
Rekening houden met belasting vanuit de landbouw >19% (is significant aandeel)
20 december 2023

## Slide 18: 4 NV-gebieden: Aanwijzing oppervlaktewater
Vier stappen:
  Bepalen toestroomgebieden van KRW-waterlichamen
  Bepalen welke KRW-waterlichamen niet voldoen of dreigen niet te voldoen (aan normen voor N en/of P)
  Bepalen belasting vanuit de landbouw
  Opstellen kaart met aanwijzing NV-gebieden vanuit oppervlaktewater

## Slide 19: 4 NV-gebieden: stap 1
Bepalen van een toestroomgebied van een KRW-oppervlaktewaterlichaam:
Koppeling KRW-waterlichaam aan gebieden die afwateren op KRW-waterlichaam
Landsdekkend beeld nodig, dus alle gebieden zijn toegewezen aan regionaal KRW-waterlichaam
Clustering of splitsing van de KRW-waterlichamen
WEnR: bepalen van de grenzen van de toestroomgebieden van KRW-waterlichamen
Waterschappen: inbreng kennis en voorstel voor (grenzen) toestroomgebieden
20 december 2023
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

## Slide 20: 4 NV-gebieden: stap 2
Bepalen welke KRW-waterlichamen verontreinigd zijn:
Beoordeling toestand van een regionaal KRW-oppervlaktewaterlichaam
Oordelen die conform KRW-protocol zijn bepaald door waterschappen zelf (openbaar gepubliceerd op Waterkwaliteitsportaal.nl)
Oordelen van rapportagejaar 2023, waarbij de meest recente gegevens gebruikt zijn (in de regel op basis van data uit 2020 t/m 2022)
20 december 2023
Rijkswateren, overgangs- en kustwateren indirect meegenomen doordat de gehanteerde normen rekening houden met afwenteling en het gehele grondgebied van Nederland wordt beoordeeld
Aanpak voor geclusterde gebieden – indien ≥30% KRW-waterlichamen verontreinigd zijn, is cluster verontreinigd

## Slide 21: 4 NV-gebieden: stap 2
Wateren waar oordeel ontoereikend, matig of slecht is conform KRW-aanpak
Oordelen voor zomergemiddelde totaal stikstof en totaal fosfor:
  N + P verontreinigd
  N verontreinigd + biologische toestand niet goed
  P verontreinigd + biologische toestand niet goed
Beoordeling biologie:
  Oordeel fytoplankton (algen) waar gemeten (stilstaand water: meren en plassen)
  Waar niet gemeten, oordeel overige waterflora (overige watertypen: rivieren, beken en sloten)
Nb: ook drie aangewezen waterschappen in 2023 opnieuw beoordeeld

## Slide 22: 4 NV-gebieden: stap 3
Bepalen belasting vanuit de landbouw t.o.v. andere bronnen (zoals rioolzuiveringsinstallaties).
Keuze: waterschapsniveau i.v.m. onzekerheid modelresultaten bij kleiner niveau & wens uniforme aanpak Nederland
Belasting landbouw: actuele en historische bemesting, mestverlies sloten en erfafspoeling – geen glastuinbouw
Totaal nationale belasting: geen rijkswater, buitenlandse belasting of glastuinbouw
De relatieve bijdrage van de landbouw: nutriëntenbelasting vanuit landbouwbronnen delen door de totale nutriëntenbelasting
Uitgangspunten besproken in Bestuurlijk overleg 7 juli 2023, waarbij UvW en IPO waren uitgenodigd.
20 december 2023

## Slide 23: 4 NV-gebieden: stap 3
Landelijk beeld, op uniforme wijze afgeleid – gegevens van onderzoek Groenendijk et al. 2016 over periode 2010-2013
Op basis van gegevens Groenendijk et al., 2016 is voor de 26 waterschappen belasting vanuit de landbouw berekend conform vastgesteld protocol
Landelijk geen recentere uniforme gegevens beschikbaar
Huidige aanwijzing geldt voor 2024 en 2025. T.b.v. het 8e AP (2026) zal, in samenspraak met de waterschappen en provincies, een actualisatie plaatsvinden.
20 december 2023

## Slide 24: 4 NV-gebieden: stap 4
Kaart opgesteld door WEnR o.b.v.:
  toestroomgebieden kaart
  data waterkwaliteitsportaal
  toetsingskaders & procedures vastgesteld door Minister LNV
Regeling 19 december gepubliceerd, incl. detailkaarten
Sinds vandaag voor boeren ook beschikbaar op Mijnpercelen (perceelsniveau)

## Slide 25: 4 NV-gebieden totale aanwijzing
Blauw: Gelijk aan aanwijzing 2023 – grondwater aanwijzing en oppervlaktewater aanwijzing
Groen: Afname t.o.v. 2023 – dus niet meer aangewezen – delen van waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Delfland en Waterschap Brabantse Delta niet meer aangewezen (oppervlaktewater aanwijzing)
Rood: Toename t.o.v. 2023 – oppervlaktewater aanwijzing

## Slide 26: 4 NV-gebieden: Maatregelen
Bestaande maatregelen voor derogatiebedrijven:
Versneld afbouwpad derogatie
Eisen voor scheuren grasland (alleen voorjaar, met uitzonderingen voor graslandvernieuwing en bloembollenteelt) en verplichting tot vanggewas na maïs
Nieuwe maatregelen:
Graduele verlaging stikstofgebruiksnorm (20% per 2025). Start met 5% in 2024, in alle NV-gebieden
Voor gebieden waar alleen fosfor (P) probleem is:
  verkennen mogelijkheden voor alternatieve maatregelen per 1-1-2025;
  effectieve en gerichte maatregelen;
  maatregelen moeten tijdig kunnen worden ingevoerd
Advies CDM wordt uitgezet: P-maatregelen ter verbetering waterkwaliteit
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

## Slide 27: 5 Grondwaterbeschermingsgebieden (GWBG)
Beschikking:
In gebieden waar het grondwater is verontreinigd door nitraten, wordt uiterlijk op 1 januari 2024 in de grondwaterbeschermingsgebieden (verder GWBG) een pakket verplichte maatregelen toegepast om de nutriëntenbelasting te verminderen.
GWBG in NV-gebieden die voor grondwater zijn verontreinigd
10% verlaging van de N-gebruiksnorm in 2024
Per 2025 maatregelen vanuit provinciale programma’s landelijk gebied (PPLG)
Generieke aanvullende maatregelen, indien niet in PPLG vormgegeven

## Slide 28: 6 Derogatievrije zones rond Natura 2000-gebieden
Derogatiebeschikking
…en vanaf 1 januari 2024 evenmin in bufferzones nabij Natura 2000-gebieden, als gespecificeerd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waar de kritische stikstofbelasting voor stikstofdepositie wordt overschreden.
Wetenschappelijk advies WUR: derogatievrije zones rond Natura 2000-gebieden
Derogatievrije zones rond Natura 2000-gebieden:
  zone, losgekoppeld van overgangszones PPLG’s
  Advies WEnR: 250 meter breedte
  Topografische percelen ≥50% in zone
  Maatregel:
  Derogatie vervalt per 1/1/24

## Slide 29: 7 Mestproductieplafonds
De mestproductie is gelimiteerd via plafonds en dierrechtenstelsels.
In derogatiebeschikking zijn maxima gesteld aan de hoeveelheid dierlijke mest die in Nederland op nationaal niveau geproduceerd mag worden:
  489,5 mln. kg stikstof en 150,7 mln. kg fosfaat (= mestproductie 2020)
  Vanaf 2025: 440,0 mln. kg stikstof en 135,0 mln. kg fosfaat (= ca. 10% lager)
In derogatiebeschikking geen voorwaarde gesteld aan sectorale mestproductieplafonds.
De (som van de) sectorale mestproductieplafonds mag niet strijdig zijn met de hoogte van het nationale mestproductieplafond.
Daarom worden per 2024 ook de sectorale mestproductieplafonds aangepast en gelijkgesteld aan werkelijke mestproductie 2020.
Voor 2025 zal in 2024 bepaald worden hoe de verlaging over sectoren verdeeld zal worden, daarover nu eerst gesprek met sectoren.